The ARM Architecture
AT91SAM9260

---
Blokové schéma AT91SAM9260

---
Blokové schéma jádra ARM926

---
Mapa fyzického paměťového prostoru

---
Zavedení programu - BOOT
Vnitřní paměti procesoru
  - ROM 32kB – pevný firmware zavaděče programu z externích pamětí
  - RAM 2x4kB – pro zavedení a spuštění zavaděče
Volba spuštění programu při startu (RESET)
  - Signálem na pinu BMS
    - ROM při BMS = 1, umožňuje zavést a spustit program z těchto zdrojů
      - SPI DataFlash® na rozhraní SPI 0
      - 8/16 bitová NAND FLASH
      - Sériové rozhraní DBGU (nástroj SAMBA)
      - Port USB Device (nástroj SAMBA)
    - EBI_NCS0 při BMS = 0 (spuštění programu přímo v externí paměti)
Možnost přemapování interní RAM od adresy 0 (vektory přerušení)

---
Algoritmus zavedení programu v int. ROM

---
Externí paměti - možnosti
- Statické paměti (SRAM, ROM, FLASH …)
- SDRAM dynamické paměti
- ECC řadič (NAND FLASH)
- Datová sběrnice 32 bitů, adresová sběrnice 26 bitů (max. 64 MB / banka)
- 8 signálů pro výběr banky
  - – Static Memory Controller on NCS0
  - – SDRAM Controller or Static Memory Controller on NCS1
  - – Static Memory Controller on NCS2
  - – Static Memory Controller on NCS3, Optional NAND Flash support
  - – Static Memory Controller on NCS4 - NCS5, Optional CompactFlash support
  - – Static Memory Controller on NCS6-NCS7

---
Systémový řadič
- Reset management
- Shutdown, power save management
- Generátor hodinových signálů
  - Pomalý oscilátor 32.768 kHz (RTC, úsporný režim...)
  - Nízkopříkonový RC oscilátor
  - Hlavní krystalový oscilátor 3-20 MHz
  - 2 PLL moduly
  - PLLA <80..240> MHz
  - PLLB <70..130> MHz
- Periodic Interval Timer
- Watchdog Timer
- Časovač – reálný čas
- Zálohované registry (4x32b)
- Advanced Interrupt Controller (AIC)
- Podpora ladění programu - Debug Unit

---
PIO – univerzální vstupy/výstupy
- Organizovány po 32 bitech do portů A, B, C
- Nastavitelné individuálně jako vstupy, vstupy s PU rezistorem, výstupy PP a výstupy OC
- Ovládání jednotné stejnou sadou registrů pro každý port, různá bázová adresa
- Možnost dvou alternativních funkcí pro periferní zařízení
- Lze generovat přerušení při změně stavu libovolného pinu

---
Struktura portu

---
Blokové schéma portu (jeden signál)

---
Registry pro ovládání portů

---
Registry pro ovládání portů
Podrobný popis registrů v datasheetu AT91SAM9260

---
Zpoždění signálů
Výstupy:
Vstupy:

---
Podpůrné funkce (knihovny)
- Výrobce CPU dává k dispozici zdrojové texty (knihovny nebo příklady)
- Lze použít přímo funkce pro inicializaci a ovládání periferií, např.:
  - unsigned char PIO_Configure(const Pin *list, unsigned int size)
  - void PIO_Set(const Pin *pin)
  - Void PIO_Clear(const Pin *pin)
  - char PIO_Get(const Pin *pin)
  - ...
- Pin je struktura popisující nastavení jednoho nebo více pinů portu
- Díky koncepci Set/Reset u většiny řídících registrů je možno nastavení a operace provádět po skupinách pinů jednoho portu

---
Sériová komunikační rozhraní
- Interní
  - I2C (I2S)
  - SPI
- Externí
  - UART (USART)
    - Fyzické rozhraní RS232, RS485, RS422
  - USB
  - CAN BUS
  - ETHERNET

---
Princip asynchronního rozhraní U(S)ART
- USART = Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter
- UART – Asynchronní, nepřenáší hodinový signál
- Synchronní varianta musí mít společný synchronní hodinový signál
- Umožňuje plně duplexní spojení
- Přenosová jednotka = 1 Byte
- Umožňuje zabezpečení paritou
- Je možno přenášet navíc 1 bit informace (adresa/data...)

---
UART
- Volitelný přenos 5-8 bitů
- S paritou sudou, lichou nebo bez parity
- 1-2 STOP bity
- Rychlosti standardní (9600, 19200, 57600, 115200 Bd) nebo libovolné pro pokud není vyžadována kompatibilita
- Vzorkování při příjmu 8x nebo 16x během jednoho bitu
- Přípustná odchylka bitové frekvence vysílače a přijímače cca 2% (resynchronizace po každé přenesené jednotce)

---
UART Synchronizace
- Běžně se používá 16x vyšší interní frekvence než je komunikační rychlost (minimálně 8x)
- Příchozí data jsou průběžně vzorkována a po příchodu začátku START bitu je další kontrola po 6 interních cyklech ve 3 vzorcích
- Pokud není signál stabilní → signalizace chyby

---
Fyzické rozhraní UART
- TTL – přímo úrovně 5 nebo 3,3V, pro interní komunikaci a přímo připojené moduly, smart karty... Plně duplexní nebo poloduplexní (OC výstup), klidová úroveň H
- RS-232 – napěťové úrovně H=<-3..-12V>, L=<+3..+12V>, plně duplexní rozhraní, speciální IO obsahující nábojové pumpy z 5V (3,3V)
- RS422 – symetrické vedení (kroucený pár impedančně přizpůsobený), diferenciální signál <150mV .. 5V>, plně duplexní (čtyřvodičové propojení)
- RS485 - symetrické vedení (kroucený pár impedančně přizpůsobený), diferenciální signál <150mV .. 5V>, polo-duplexní (dvouvodičové propojení), umožňuje připojení více zařízení na sběrnici, multimaster architektura je problematická z důvodu nemožnosti detekce kolize
- IRDA – optický přenos volným prostorem na krátké vzdálenosti v infračerveném spektru

---
UART v AT91SAM9260
- 4xUSART + 2xUART (jen RxD,TxD) + DBG UART (jen RxD,TxD)
- Možnost přenosu dat prostřednictvím DMA
- Vlastní generátor hodinového signálu pro každý kanál
  Baud rate = MCK / (8 * (2 - OVER) * CD)
  CD... dělící poměr generátoru

---
Blokové schéma USART

---
Možnost hardwarového řízení přenosu
Vysílání
Propojení signálů modemu
Příjem

---
RS-485 řízení budiče

---
Mapa registrů pro každý USART

---
Příklad detailního popisu registru
V datasheetu k AT91SAM9260

---
Rozhraní DBGU
- Zjednodušené rozhraní UART, pouze RxD, TxD
- Používáno BOOT loaderem, možno použít v programu
- V přípravku připojeno na kanál B rozhraní FTDI

---
Registry DBGU (DS:28.5)

---
Programová podpora UART (knihovna)
Ke stažení soubor knihoven, příkladů a dokumentace
http://www.atmel.com/tools/SAM9260-EK.aspx
Část souboru uart.h:
//------------------------------------------------------------------------------
// Exported functions
//------------------------------------------------------------------------------
extern void USART_Configure(
    AT91S_USART *usart,
    unsigned int mode,
    unsigned int baudrate,
    unsigned int masterClock);
extern void USART_SetTransmitterEnabled(AT91S_USART *usart,
unsigned char enabled);
extern void USART_SetReceiverEnabled(AT91S_USART *usart,
unsigned char enabled);
extern void USART_Write(
    AT91S_USART *usart,
    unsigned short data,
    volatile unsigned int timeOut);
extern unsigned char USART_WriteBuffer(
    AT91S_USART *usart,
    void *buffer,
    unsigned int size);
extern unsigned short USART_Read(
    AT91S_USART *usart,
    volatile unsigned int timeOut);
extern unsigned char USART_ReadBuffer(
    AT91S_USART *usart,
    void *buffer,
    unsigned int size);
extern unsigned char USART_IsDataAvailable(AT91S_USART *usart);
extern void USART_SetIrdaFilter(AT91S_USART *pUsart, unsigned char filter);

---
Programová podpora DBGU
//------------------------------------------------------------------------------
// Global functions
//------------------------------------------------------------------------------
extern void DBGU_Configure(
    unsigned int mode,
    unsigned int baudrate,
    unsigned int mck);
extern unsigned char DBGU_GetChar(void);
extern void DBGU_PutChar(unsigned char c);
extern unsigned int DBGU_IsRxReady(void);
Soubor dbgu.h
Inicializace a použití
#define TRACE_CONFIGURE(mode, baudrate, mck) { \
    const Pin pinsDbgu[] = {PINS_DBGU}; \
    PIO_Configure(pinsDbgu, PIO_LISTSIZE(pinsDbgu)); \
    DBGU_Configure(mode, baudrate, mck); \
    }
…...
TRACE_CONFIGURE(DBGU_STANDARD, 115200, BOARD_MCK);	//inicializace v main.c
int _read(int file, char *ptr, int len){ //čtení znaků v syslib.c
int characters=0;
while (!DBGU_IsRxReady());
while (DBGU_IsRxReady() && len != 0)
    {
        *ptr = (char)DBGU_GetChar();
        len --;
        characters++;
ptr++;
    }