Vlastnosti ADC
- Převod analogové veličiny (napětí) na binární hodnotu
- Rozsah vstupního napětí – referenční napětí, napájecí napětí, interní zesílení, diferenciální vstupy
- Počet vstupů (multiplex), počet AD převodníků (nezávislé, paralelní, fázově posunuté vzorkování)
- Spouštění převodu (trigger) – externí, interní časovače, volně běžící
- Sample & Hold obvod
- Rychlost vzorkování – samples/s, hodinová frekvence, počet taktů pro kompletní převod + Sample & Hold
- Rozlišení – počet bitů (8, 10, 12 … 24 …)
- Přenos dat – programově, DMA, automatické bitové zarovnání MSB/LSB

---
Vzorkování
- Minimální rychlost vzorkování – Nyquistovo kritérium, vzorkovací frekvence > ½ frekvence nejvyšší harmonické složky signálu
- Aliasing – znehodnocení signálu vyššími frekvencemi než odpovídají Nyq. kritériu – filtr před převodníkem, dolní propust
- Např. CD Audio – vzorkování 44.1kHz, max. Zaznamenaná sinusová frekvenční složka 22kHz;
  Telekomunikace – pásmo 0,3 .. 3,4 kHz, vzorkování 8kHz
  Digitalizace TV obrazu – pásmo jednotky až desítky MHz

---
Kvantování
- Rozlišení, počet možných celočíselných hodnot jako 2^n
- Kvantizační šum – odchylky celočíselné hodnoty od skutečné hodnoty signálu v čase vzorkování
- Nelinearita – vyjádřena v počtu bitů LSB (½, 1 ...)

---
Typy AD převodníků
- Paralelní (FLASH) – nejrychlejší vzorkování
- Sigma-Delta – vysoké rozlišení, menší frekvence vzorkování
- Integrační
- Aproximační – relativně rychlé, převažující typ integrovaný v MCU

---
Paralelní AD převodník
- Realizován jako řetězec rychlých analogových komparátorů následovaný kombinační logikou pro převod hodnoty 1/N na binární (prioritní enkoder)

---
Sigma-Delta převodník
- Integrační princip, integruje součet vstupního signálu a signálu interního DA převodníku (1 bit)
- Nepotřebuje přesné nastavovaní obvodových prvků
- Hodnota vstupu úměrná poměrnému zastoupení jedniček ve výstupním bitovém proudu → velký počet hodinových pulzů pro vyšší rozlišení → relativně pomalé vzorkování
Δ
Σ
CMP.
UIN
1-bit. výstup
∫
D – K.O.
>0
UDAC
CLK
UREF
1-bit.
DAC

---
Sigma-Delta převodník

---
Integrační převodník
- střední rozlišení (10-18 bitů)
- nízká rychlost (< 100 S/s)
- vysoká odolnost proti šumu
- nízká cena
- jednoduché indikátory, aplikace nenáročné na rychlost, multimetry
- Vícenásobná integrace – redukce nestálosti součástek převodníku
- Vhodné časování – odstranění n*50/60Hz

---
Integrační převodník
- střední rozlišení (10-18 bitů)
- nízká rychlost (< 100 S/s)
- vysoká odolnost proti šumu
- nízká cena
- jednoduché indikátory, aplikace nenáročné na rychlost, multimetry
- Vícenásobná integrace – redukce nestálosti součástek převodníku
- Vhodné časování – odstranění n*50/60Hz

---
Integrační převodník (s dvojitou integrací)
- Pevný časový interval pro integraci vstupního signálu
- Integrace referenčního napětí a měření časového intervalu do dosažení výchozí hodnoty integrátoru (0)
- Delší doba integrace → vyšší rozlišení, pomalejší vzorkování
Vin
tFIX
tmeas
t

---
Aproximační převodník (SAR)
- Porovnání vstupního napětí s výstupem interního DA převodníku
- Na principu půlení intervalu
- Během převodu musí být vstupní signál konstantní (Sample & Hold obvod)

---
Aproximační převodník (SAR)
- Jednoduchá realizace, relativně rychlé (až cca 5 MS/s)
- Střední rozlišení a přesnost (8-16b, nejčastěji 10/12b)
- Použit ve většině MCU – vyhovuje pro většinu běžných měření
- Možnost sériového výstupu dat během převodu

---
The ARM Architecture
AT91SAM9260

---
Blokové schéma AT91SAM9260

---
AD převodník v AT91SAM9260
- 10/8 bitů
- 2 multiplexované kanály (4 u BGA verze)
- Spouštění převodu softwarově, časovačem nebo externím signálem

---
Registry AD převodníku

---
Programové ovládání ADC
Výrobce poskytuje modul adc.c a adc.h s funkcemi pro inicializaci a obsluhu AD převodníku

---
Programové ovládání ADC
Příklad použití v programu: