Vlastnosti rozhraní SPI
- Rozhraní SPI ( Serial Peripheral Interface) - původ firma Motorola
- SPI není typ bus - sběrnice, ale pouze rozhraní (interface) typu bod - bod
- master - procesor, generace hod. sig. SCK,
- slave - podřízená jednotka, výstup ze SLAVE MISO - třístavový
- pokud je u slave /SS = H, není aktivní výstup MISO

---
SPI -Signály
Většinou lze nastavit polaritu a fázi hodinového signálu, 4 kombinace

---
SPI - připojení více SLAVE zařízení

---
SPI - Použití
- Interní rozhraní v rámci jednoho modulu nebo zařízení
- Signálové úrovně TTL (bez budičů a převodníků)
- Poměrně vysoká rochlost (hodinový takt desítky až stovky MHz)
- Často používáno pro paměti (EEPROM, FLASH, SD CARD, SRAM...)
- Ideální pro komunikaci mezi procesory
- Další periferní obvody
- Programovací rozhraní mikrokontrolérů

---
Vlastnosti rozhraní I2C
- Inter Integrated Circuit Bus - označováno také jako IIC, I2S, TWI
- Patentováno firmou Philips (NXP), určeno pro spotřební elektroniku
- Typ sběrnice- otevřený kolektor, připojení více obvodů, master - slave,
- možnost - multimaster.
- Pomalejší komunikace (hodinový takt 100-400 kHz)

---
I2C – signály, protokol
- SCL - hodinový signál, generuje master
- SDA - data, generuje master nebo slave
- Změna stavu SDA při přenosu dat možná pouze při SCL = L
- Frekvence SCL - max. 100 kHz, standard, 400 KHz fast
- signál SCL nemusí být pravidelný, není určena minimální frekvence

---
I2C – signály, protokol
- začátek a konec přenosu zprávy určuje master
- začátek přenosu – START bit, SDA sestupná hrana při SCL = H
- konec přenosu – STOP bit, SDA náběžná hrana při SCL = H
- Ostatní SLAVE jednotky sledují komunikaci, STOP bit uvolňuje sběrnici

---
I2C – ACK, potvrzení
- Příklad - přenos dat ACh z master do slave s adresou 50h
- adresace slave (7 bitů + příznak čtení/ zápis, ACK - potvrzení od slave,
- přenos dat 8 bitů, ACK - slave, stop - master
- obvykle - přenosy více Byte
- potvrzení - ACK přijímajícím (master, nebo slave)

---
Implementace v procesoru AT91SAM9260
- Dvě rozhraní SPI
  - 8 až 16 datových bitů
  - 4 externí signály select /SS
  - Možnost konfigurace jako master nebo slave
- Jedno rozhraní TWI (I2C)
  - Možnost konfigurace jako master, multimaster nebo slave
  - Rychlost standard nebo fast (max 100 / 400 kHz)